## Slide 1
深圳区域总包单位安全管理行为
检查标准培训
招商蛇口深圳区域安监部

## Slide 2
一、总包安全管理行为基本内容
二、总包安全管理行为检查标准解读
三、总包安全管理行为检查标准修订说明
目录
CONTENTS

## Slide 3
序号 | 一级要素 | 二级要素 | 序号 | 一级要素 | 二级要素
1.1 | 目标职责 | 目标管理 | 5.1 | 风险与隐患 | 风险辨识
1.2 |  | 机构职责 | 5.2 |  | 变更管理
1.3 |  | 安全投入 | 5.3 |  | 危大工程
 |  |  | 5.4 |  | 隐患排查治理
2.1 | 制度化管理 | 法规法规 | 6.1 | 应急管理 | 应急管理
 |  |  |  | 事故管理 | 
2.2 |  | 规章制度 | 7.1 |  | 事故管理
2.3 |  | 安全会议 | 8.1 | 持续改进 | 安全绩效
2.4 |  | 安全文件 | 8.2 |  | 安全奖惩
2.5 |  | 文档管理 | 9.1 | 其他 | 资料报送
3.1 | 教育培训 | 安全培训 | 9.2 |  | 工程竣工
3.2 |  | 安全活动 | 9.3 |  | 安全通报
4.1 | 现场管理 | 施工准备阶段 | 9.4 |  | 其他
4.2 |  | 施工实施阶段 |  |  | 
共
8
个一级要素
23个二级要素
一、国家安全标准化的基本内容

## Slide 4
一、总包安全管理行为基本内容
二、总包安全管理行为检查标准解读
三、总包安全管理行为检查标准修订说明
目录
CONTENTS

## Slide 5
1.目标与职责
二、总包安全管理行为检查标准解读
1.1目标管理 | 
条款1.1.1 | 结合《招商蛇口业主项目部安全文明施工标准化管理手册》及目标计划等文件，制定项目安全文明施工管理目标、实施计划并组织实施；将安全生产目标进行分解，责任人签字确认，开展安全目标交底
条款要求 | 1.参照业主项目部安全目标文件制定项目安全文明施工管理目标、实施计划并组织实施； 2.将安全生产目标分解，责任人签字确认；
条款1.1.2 | 按规定组织签订项目部年度安全目标责任书，并进行动态管理；
条款要求 | 及时签订安全目标责任书，人员变动时要进行动态更新。

## Slide 6
1.目标与职责
二、总包安全管理行为检查标准解读
1.2机构职责 | 
条款1.2.1 | 按规定设置项目安全领导小组和配备安全管理人员，并以本单位文件进行颁布、任命，进行动态管理、报审；
条款要求 | 设置项目安全领导小组，配备安全管理人员，以本单位文件颁布、任命。有人员变动需要动态更新，报审。
条款1.2.2 | 三类人员及分包单位人员证件齐全；建立特种作业人员台账，持证率满足100%；定期组织对项目分包单位负责人、安全管理人员和主要岗位人员的任职资格和配备数量以及工作能力进行审查；建立管理台帐；项目主要管理人员、分包单位主要人员在岗履职，记录齐全；
条款要求 | 1.安全员A、B、C证应在有效期内。2.特种作业人员需持证上岗，建立管理台账。3.定期组织对既定管理人员的任职资格和配备数量以及工作能力进行审查，保留审查痕迹。建立台账；4.主要管理人员、分包单位主要人员履职清晰，记录齐全。
条款1.2.3 | 建立健全项目安全生产责任制；责任人员签字确认，开展安全生产责任制考核；项目管理人员按规定频次履责；建立“网格化”安全管理方案，落实安全主体责任，记录齐全，建立健全安全管理机制并有效实施。
条款要求 | 1.健全安全生产责任制；2.开展安全生产责任制考核，责任人签字确认。3.总包管理人员履责最低频次要求：项目经理，检查1次/周，会议1次/周；生产经理，检查2次/周，会议1次/周；安全总监，检查1次/天，会议1次/周；专职安全员：检查1次/天，会议1次/周；4.建立“网格化”安全管理方案，落实安全主体责任。5.按照“网格化”安全管理方案建立健全安全管理机制并有效实施。
条款1.2.4 | 在施工现场办公场所内显著位置悬挂项目安全生产组织机构网络图及主要岗位安全文明施工安全职责框架图
条款要求 | 办公场所显著位置悬挂组织机构网络图及职责框架图

## Slide 7
1.目标与职责
二、总包安全管理行为检查标准解读
1.3安全投入 | 
条款1.3.1 | 编制《建设工程安全文明施工措施费用使用计划（含危大工程）》（安全文明施工措施清单）并按计划投入；编制月度安全费用使用台账，票证齐全并向监理单位报审；
条款要求 | 1.编制安措费使用计划，每月申报。 2.编制月度安措费使用台账，收集相关票据并向监理报审。
条款1.3.2 | 购置工伤等安全责任险，建立《项目安全责任险购置管理清单》
条款要求 | 购置保险，建立清单

## Slide 8
2.制度化管理
二、总包安全管理行为检查标准解读
2.1法律法规 | 
条款2.1.1 | 定期识别更新适用于的法规标准，建立法规标准清单和文本数据库；将识别的清单及文本传达给参建单位并签字，履行告知义务
条款要求 | 1.建立适用的法规标准清单和文本数据库； 2.识别的清单及文本传达给参建单位（分包单位）并签字，履行告知义务。
2.2规章制度 | 
条款2.2.1 | 结合《招商蛇口业主项目部安全文明施工标准化管理手册》，建立健全现场安全文明施工管理制度、操作规程等文件，编、审批满足要求，落实制度文件各项管理规定
条款要求 | 健全管理制度、操作规程。按要求编、审、批。
条款2.2.2 | 编制项目《安全文明施工的管理制度清单》和文本数据库（电子档）；
条款要求 | 完善制度与数据库的电子档。
条款2.2.3 | 督查分包单位安全管理制度建立完善、执行落实情况；
条款要求 | 以同标准要求分包单位完善管理制度。

## Slide 9
二、总包安全管理行为检查标准解读
2.3安全会议 | 
条款2.3.1 | 项目主要负责人参与项目每周监理例会；汇报安全重点工作、隐患排查治理、危险源管控、危大工程管理等情况，提出管理要求或建议；跟踪落实会议决议；
条款要求 | 1.主要负责人每周有参会记录（会议记录留存照片）。2.汇报安全工作情况，提出管理措施。3.跟踪落实会议决议。
条款2.3.2 | 组织召开项目周安全例会，部署安全重点工作，落实会议决议
条款要求 | 组织召开每周项目安全例会，会议留存照片。
条款2.3.3 | 对分包单位安全会议召开情况进行监督检查
条款要求 | 督查分包单位安全会议召开情况。
条款2.3.4 | 其他会议，根据政府、上级文件等要求组织召开临时性安全工作会议。
条款要求 | 留有相应会议记录。
2.4安全文件 | 
条款2.4.1 | 收集地方政府、上级单位下发的适用于本项目的安全文件，建立安全文件管理台帐；根据文件要求组织宣贯、传达，部署、落实相关工作要求
条款要求 | 1.分别建立地方政府、区域安全文件台账；2.落实文件相关要求的相关资料记录齐全；
2.5文档管理 | 
条款2.5.1 | 建立健全安全管理记录文档和电子档案；建立、完善安全管理标准化管理档案；制定文件目录清单；定期对分包单位资料档案进行检查
条款要求 | 1. 建立安全标准化档案（电子档或纸质档）；2.完善安全标准化档案；3.制定文件目录清单；4.定期检查分包单位，留存记录；

## Slide 10
3.教育培训
二、总包安全管理行为检查标准解读
3.1安全培训 | 
条款3.1.1 | 建立安全培训教育制度，编制针对性的年度安全培训计划，并按计划实施；安全教育培训档案齐全
条款要求 | 1.建立培训制度，编制年度安全培训计划（计划应根据进度制定）。 2.是否按计划开展培训（培训记录是否对应培训计划），培训记录是否保存完整；
条款3.1.2 | 项目经理、安全专职人员、特种作业人员、待岗、转岗、换岗及新员工安全教育应符合要求
条款要求 | 检查一、二级以及特种作业人员安全教育资料。新员工入场三级安全教育是否附有考核表打分。
条款3.1.3 | 督查分包单位、作业班组安全培训、安全晨会开展情况，将安全晨会视频、水印照片通过“智慧建造”APP或微信“招商安全巡检”小程序上传至安全信息化系统。
条款要求 | 按要求开展安全晨会，并将相关视频、照片及时通过“智慧建造”APP或微信“招商安全巡检”小程序上传至安全信息化系统。
条款3.1.4 | 对项目施工现场外来参观、学习和检查等人员，进行必要的安全交底、安全告知或宣教
条款要求 | 外来人员是否进行必要的安全交底、安全告知或宣教。

## Slide 11
二、总包安全管理行为检查标准解读
3.2安全活动 | 
条款3.2.1 | 按要求组织开展安全活动（如安全月、消防日、行为安全之星等）
条款要求 | 有无按要求开展安全活动。
4.1施工准备阶段 | 
条款4.1.1 | 开工前，备案相关气象、水文影响、管线等资料，建立《项目环境安全资料清单》，复核项目具体所在地区的环境，包括一般自然条件、施工条件及环境，如地质地貌、气候、交通、水电等的供应和应急等其他资源情况
条款要求 | 对周边环境资料进行备案，建立《项目环境安全资料清单》
条款4.1.2 | 对项目施工期间现场周边环境安全评价检查；对可能造成毗邻建筑物或地下管线损害的工程，制定专项安全防护措施方案并实施；对可能危及双方安全生产的周边单位，签订安全生产协议，明确各方安全职责；
条款要求 | 1.总包制定的对地下管线或毗邻的建筑物的专项安全防护方案； 2.与有可能危及双方安全生产的周边单位，签订安全生产协议，明确各方安全职责。
4.现场管理

## Slide 12
二、总包安全管理行为检查标准解读
4.1施工准备阶段 | 
条款4.1.3 | 依据《招商蛇口业主项目部安全文明施工标准化管理手册》等文件，对项目的安全文明施工进行总体策划，编制项目施工组织设计安全专篇（或安全专篇），经项目总监理工程师审核签并实施
条款要求 | 依据业主项目部文件对项目安全文明施工进行总体策划，编制安全专篇施工组织设计，经总监审核并实施。
条款4.1.4 | 编制临时设施（临建、临电、消防、环境卫生）施工组织设计并实施
条款要求 | 编制临时设施施工组织设计并实施。
条款4.1.5 | 参与业主项目部组织召开的首次安全会议，开展项目安全交底；移交安全相关安全制度文件及文本数据库；与业主签订安全协议
条款要求 | 1.移交文件及文本数据库。 2.与业主签订安全协议。
条款4.1.6 | 对分包单位开工前安全生产条件审查；落实开工前的安全组织架构建立、主要全管理人员到岗履责。
条款要求 | 1.对分包单位开工前安全生产条件审查； 2.落实开工前的安全组织架构建立、主要全管理人员到岗履责。

## Slide 13
4.现场管理
二、总包安全管理行为检查标准解读
4.2施工实施阶段 | 
条款4.2.1 | 编制安全技术措施方案（如群塔作业、临电、消防、大型设备安拆维保、吊篮、模板、支架、幕墙、钢构等）；对方案实施情况进行检查、分析评价，验收：审查专业分包单位安全技术措施方案及实施情况；
条款要求 | 1. 完善相关安全技术措施方案； 2.对方案的实施进行检查、分析评价、验收； 3.审查专业分包单位安全技术措施方案及实施情况；
条款4.2.2 | 按要求开展各种安全交底工作并履行签字确认手续，并对相关措施落实情况进行监督、检查、验收
条款要求 | 按要求开展安全交底工作，签字确认，对落实情况进行监督、检查、验收；
条款4.2.3 | 落实现场主要材料、大型设备、小型机具安全技术管理制度、措施；现场材料、设备的证照、合格证、设备设施验收、维保及管理情况符合安全要求
条款要求 | 1.落实相应材料、设备、机具安全技术管理制度；2.材料、设备证照、合格证、验收、维保符合安全要求。

## Slide 14
4.现场管理
二、总包安全管理行为检查标准解读
4.2施工实施阶段 | 
条款4.2.4 | 制定现场危险作业清单（如：动火、用电、攀登悬挂作业、高处作业，剪叉车、登高车、汽车吊吊装等）
条款要求 | 制定危险作业清单，及时更新。
条款4.2.5 | 建立危险作业、危险物质管理制度并落实
条款要求 | 建立、并落实危险作业、危险物质管理制度。
条款4.2.6 | 进行危险作业许可审批，开展安全交底培训，落实现场危险作业安全措施；
条款要求 | 危险作业应进行许可审批手续，开展安全交底培训。
条款4.2.7 | 制定现场安全防护措施方案；落实安全防护措施管理、验收工作；
条款要求 | 1.制定安全防护措施方案；2.落实安全防护措施管理、验收。
条款4.2.8 | 配备合格的作业人员安全防护用品，并正确使用。
条款要求 | 1.为作业人员配备合格的安全防护用品，并正确使用。系统性违章应直接扣分。 2.安全防护用品领取发放记录。

## Slide 15
4.现场管理
二、总包安全管理行为检查标准解读
4.2施工实施阶段 | 
条款4.2.9 | 履行统一安全管理职责，审查分包单位的安全资质条件；审查分包单位进场安全生产条件、分包进场许可申请；建立分包单位安全文明施工管理台帐
条款要求 | 1.审查分包单位安全资质条件； 2.审查分包单位进场安全生产条件、进场许可申请； 3.建立分包单位安全文明施工管理台账。
条款4.2.10 | （分包安全管理）：审查分包单位安全文明施工管理制度和台帐建立情况；
条款要求 | 审查分包单位安全文明施工管理制度、台账建立情况。
条款4.2.11 | （分包安全管理）：与分包单位签订安全协议、消防协议，建立台账
条款要求 | 与所有分包签订安全协议、消防协议（或安全协议内有消防安全内容），并建立台账

## Slide 16
5.风险管控与隐患排查治理
二、总包安全管理行为检查标准解读
5.1风险辨识 | 
条款5.1.1 | 制定现场总体风险辨识评价管控清单及重大危险源辨识评价管控清单，报监理审查；将辨识的重大风险源现场予以公示，并按月更新
条款要求 | 1. 制定现场总体风险辨识评价管控清单及重大危险源辨识评价管控清单，报监理审查。 2.现场设置重大危险源公示牌，将依据清单识别出的危险源进行公示。并按月更新。
条款5.1.2 | 制定月度风险管控清单，报监理审查，落实各项安全管控措施
条款要求 | 每月动态更新重大危险源清单，报监理审查，依据风险管控清单做好风险管控（危险源监控记录）
条款5.1.3 | 在监理安全会议上总结汇报风险清单管控措施实施情况，针对管控现状，提出对策、措施或计划，并落实管控措施
条款要求 | 每月安全会议上汇报风险清单管控情况（动态危险源清单及监控记录），会议记录上体现管控计划及落实管控措施。
条款5.1.4 | 在安全会议上听取分包单位风险清单管控措施实施情况，针对管控现状，提出对策、措施或要求，督促落实管控措施
条款要求 | 分包单位制定相应的风险清单汇报与总包单位，针对性提出要求和对策，督促落实。
5.2变更管理 | 
条款5.2.1 | 现场人员、机构、制度、工艺、技术、设施、作业过程及环境等发生变更，对变更安全风险进行分析并制定控制措施，履行变更审核、审批及验收程序
条款要求 | 及时对变更安全风险进行分析并制定控制措施。

## Slide 17
5.风险管控与隐患排查治理
二、总包安全管理行为检查标准解读
5.3危大工程 | 
条款5.3.1 | 制定危大工程清单；编制危大工程方案，编、审、批满足要求；
条款要求 | 1. 制定危大工程清单； 2.危大工程的编审批及内容满足规范要求；
条款5.3.2 | 开展安全技术交底，落实危大工程的安全管控、措施方案（如交底、检测、检查、监控、验收、旁站等）；危大工程档案齐全
条款要求 | 1. 开展危大工程安全技术交底、落实管控方案；2.健全危大工程档案；
5.4隐患排查治理 | 
条款5.4.1 | 制定年度隐患排查计划；按计划开展隐患排查并建立安全隐患台账；安全隐患及时整改闭合；较大隐患要及时下发整改通知书、跟踪闭合；重大隐患按规定及时上报；各项记录齐全
条款要求 | 1. 制定年度隐患排查计划；2.建立隐患排查治理台账； 3.隐患是否及时闭合； 4.较大隐患及时下达整改通知单，跟踪闭合； 5.重大隐患及时上报；
条款5.4.2 | 督促分包单位制定隐患排查计划、开展隐患排查、建立台账并落实隐患整改；
条款要求 | 分包单位需按要求进行隐患排查治理工作。
条款5.4.3 | 项目部管理人员根据“网格化”和安全生产责任制规定，开展安全巡查，记录齐全，隐患及时闭合
条款要求 | 按照“网格化”和安全生产责任制规定，开展巡查，记录齐全，及时闭合隐患。

## Slide 18
6.应急管理
二、总包安全管理行为检查标准解读
6.1应急管理 | 
条款6.1.1 | 建立健全应急预案，及时更新、评审、发布、培训
条款要求 | 1.建立健全应急预案； 2.依据应急演练计划，对应急预案及时更新、评审、发布、培训；
条款6.1.2 | 建立现场应急队伍和配备应急物质装备并制定清单；定期进行更新、维护并开展专项检查
条款要求 | 建立现场应急队伍，储备应急物资制定清单。定期进行更新维护，制定应急物资动态管理台账，并开展专项检查。
条款6.1.3 | 建立防风防汛、消防安全管控机制；落实防风、防汛、高温等极端天气及消防应急措施；
条款要求 | 1.建立防风防汛、消防安全管控机制； 2.落实防风防汛及消防应急措施。
条款6.1.4 | 编制年度应急演练计划；开展应急预案演练、评估、总结工作；员工全年参演频率满足要求
条款要求 | 1. 编制年度应急演练计划； 2.依据计划开展应急演练、评估、总结。 3.确保员工参演频率满足要求。

## Slide 19
7.事故管理
二、总包安全管理行为检查标准解读
7.1事故管理 | 
条款7.1.1 | 按规定上报安全事故、事件，信息准确（快报、续报））；按照“四不放过”要求，落实整改措施；建立事故管理台账；
条款要求 | “四不放过”原则（1、事故原因未查清不放过；2、事故责任人未受到处理不放过；3、事故责任人和周围群众没有受到教育不放过；4、事故没有指定切实可行的整改措施不放过。） 1. 按规定及时上报事故事件，信息准确；2.建立事故管理台账；
条款7.1.2 | 积极采取有效措施，及时、有力的处置各类安全事故事件；做好善后工作，及时消除、降低停工停产、舆论舆情等各类不良影响
条款要求 | 1. 积极采取措施及时处置安全事故；2.做好善后工作，消除不良影响；
条款7.1.3 | 按照“四不放过”原则，开展安全警示教育；对全国同时期、同类型典型事故，定期组织开展警示教育；
条款要求 | 1. 对责任人员进行处罚；2.开展事故警示教育；3.收集全国相关事故案例，定期开展安全警示教育；落实预防措施；
条款7.1.4 | 按照“四不放过”原则，对相关责任人进行处罚，落实相关管理措施；
条款要求 | 对相关责任人进行处罚，落实相关管理措施。

## Slide 20
8.持续改进
二、总包安全管理行为检查标准解读
8.1绩效评定 | 
条款8.1.1 | 按项目年度安全文明施工绩效考核办法，进行考评、分析、总结、改进；建立项目部安全文明施工绩效考评管理台帐；
条款要求 | 1. 按项目年度安全文明施工绩效考核办法，进行考评等工作。 2.建立绩效考评管理台账。
8.2安全奖惩 | 
条款8.2.1 | 落实项目安全文明施工奖励制度或规定；建立项目部安全文明施工奖励管理台帐及档案
条款要求 | 1.根据合同附件或安全协议等文件，对分包进行处罚，建立台账；
条款8.2.2 | 落实项目安全文明施工处罚制度或规定，建立项目安全文明施工处罚管理台帐及档案
条款要求 | 是否按照项目安全文明施工处罚制度或规定执行奖惩，是否建立处罚管理台账及档案。

## Slide 21
9.其他
二、总包安全管理行为检查标准解读
9.1资料报送 | 
条款9.1.1 | 落实业主、政府单位重点部署工作，按时完成工作总结、报告，按时、按质完成各类安全报表统计、报送工作
条款要求 | 落实重点部署工作；按时完成工作总结，报送各类报表、总结、报告；
9.2 工程竣工 | 
条款9.2.1 | 工程竣工阶段，对未完成的工程和工程缺陷的修补、复修及重建过程现场进行监督管理，留存相关记录
条款要求 | 对未完成的或修补、复修及重建过程现场进行监督管理，留存记录。
9.3 安全通报 | 
条款9.3.1 | 因安全问题被政府（媒体）、上级单位通报批评或经济、行政处罚的
条款要求 | 扎实落实各项安全标准化措施，做好各项安全对接、迎检工作，避免不良影响；
9.4其他 | 
条款9.4.1 | 其他未依法履行建设单位安全文明施工管理职责的；
条款要求 | 以上条款未包含，需要落实的；

## Slide 22
一、总包安全管理行为基本内容
二、总包安全管理行为检查标准解读
三、总包安全管理行为检查标准修订说明
目录
CONTENTS

## Slide 23
1.目标职责部分
机构职责：强调项目管理人员按规定频次履责；依据”网格化“安全管理方案，建立健全安全管理机制并有效实施；
2.教育培训
安全培训增加：将安全晨会视频、水印照片通过“智慧建造”APP或微信“招商安全巡检”小程序上传至安全信息化系统。
4.现场管理
删减了三同时相关内容。
施工准备阶段增加：落实开工前的安全组织架构建立、主要全管理人员到岗履责。
施工实施阶段增加：增加强调要求”配备合格的作业人员安全防护用品，并正确使用。“
5.风险管控与隐患排查治理
将辨识的重大风险源现场予以公示，并按月更新。
三、总包安全管理行为检查标准修订说明